КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Сайт Коковина Александра

Портативная транзисторная магнитола "Амфитон-МР" 
Омский завод имени Карла Маркса. Выпуск 1987 года

Малогабаритная переносная магнитола ''Амфитон-МР'' служит для приёма радиовещательных станций в диапазонах длинных (148...285 кГц) и средних (525...1607 кГц) волн, а так же для прослушивания моно и стереофонограмм с компакт-кассет. Прослушивать звуковые программы можно на встроенную головку громкоговорителя или на головные телефоны. В модели имеется ускоренная перемотка магнитной ленты в обоих направлениях, раздельная регулировка громкости обоих каналов при прослушивании программ на стереотелефоны. Питание 6 элементов А316, или сеть переменного тока через внешний блок питания.  Основные характеристики:  Чувствительность аппарата ограниченная шумами, в диапазоне ДВ - 2, СВ - 1,5 мВ/м; селективность по соседнему каналу 30 дБ;  диапазон воспроизводимых звуковых частот по звуковому давлению при приёме передач радиостанций 315...3150Гц; рабочий диапазон частот на телефонном выходе при прослушивании записи с компакт-кассет 63...12500 Гц; коэффициент гармоник - 5%; выходная мощность 0,5 Вт (max); скорость ленты 4,76 см/с;

коэффициент детонации ±0,5%; размеры 196х136х41мм, вес - 0,8 кг. Цена со стереотелефонами 145 рублей. С 1988 года оформление магнитолы было несколько изменено.