КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Сайт Коковина Александра

Магнитофон "Десна" Радиозавод имени Кирова Петропавловск. Казахстан 
Модель 1969 года

Магнитофон ''Десна'' является первым отечественным кассетным магнитофоном.  Основой для разработки стал магнитофон зарубежных фирм Grundig и Philips ''EL-3300'' 1967 года выпуска. Цена магнитофона ''Десна'' 220 руб.  Технические данные магнитофона: Скорость магнитной ленты  4,76 см/с. Число дорожек 2.  Ширина магнитной ленты 3,81 мм. Тип ленты  РЕ-65. Длина магнитной ленты в кассете при толщине 18 мкм  90 м.  Время звучания для одной кассеты ленты 1 час. Рабочий диапазон частот 80...6300 Гц.  Относительный уровень помех в канале записи-воспроизведения -38 дБ. Коэффициент искажений на частоте 400 Гц при номинальной мощности в 250 мВт 7,5%. Номинальные напряжения на входах: микрофонном 200 мкВ,  для звукоснимателя 250 мВ,  для записи радиотрансляционной сети 10 В. Выходное напряжение на линейном выходе при номинальной мощности на громкоговорителе 200 мВ. Детонация ЛПМ ±0,7%. Громкоговоритель 0,25ГД-2. Микрофон - МД64А. Габариты модели 222х122х65,5 мм. Вес - 1,8 кг. Питание: 6 элементов 343, электросеть - через отдельную приставку-выпрямитель