КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Сайт Коковина Александра

Кассетный малогабаритный магнитофон-проигрыватель "Диана-Стерео" Казанский завод радиокомпонентов (ПО "Элекон"). Модель 1986 года

Модель предназначена для воспроизведения моно и стереофонических музыкальных программ, записанных на компакт-кассетах. В магнитофоне предусмотрена раздельная регулировка громкости, перемотка ленты в обоих направлениях,  возможность кратковременной остановки, подключение к высококачественным звуковоспроизводящим устройствам, прослушивание кассет на 2 пары мини стереотелефонов типа ''ТДС-13''.  Питается модель от 6 аккумуляторов и от сети, через выносной БП.  Есть электронный и механический автостоп. Основные технические характеристики: Скорость ленты 4,76 см/с. Коэффициент детонации 0,4%.  Выходная мощность 2х5 мВт. Рабочий диапазон воспроизводимых ЗЧ 63...12500 Гц.  Мощность, потребляемая от сети 1 Вт. Относительный уровень шумов и помех 48 дБ. Размеры 170х100х40 мм. Вес без БП 580 гр.