КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Сайт Коковина Александра

Магнитофон ''Электроника М327'' Нововоронежский завод  ''Элиот'' Магнитофон выпуска с 1987 года

''Электроника М327'' носимый, бытовой, монофонический, 2-х дорожечный магнитофон 3-й гр. сложности с универсальным питанием. Он позволяет записывать речевые или музыкальные программы на магнитную ленту А4205-ЗБ и А4206-ЗБ в кассетах МК-60,90 с последующим их воспроизведением.  В аппарате имеется встроенный электретный микрофон, неотключаемая АРУЗ, автостоп,  раздельная регулировка тембра по НЧ и ВЧ. Питание от сети, 6 элементов А-343 или бортовой сети автомобиля напряжением 12 в. Скорость движения ленты 4,76 см/с Коэффициент детонации 0,3 %;. Рабочий диапазон частот на линейном выходе - 40...10000 Гц. Номинальная выходная мощность - 0,6 Вт, а максимальная - 1,3 Вт.  Относительный уровень шумов и помех в канале записи-воспроизведения не более -51 дБ.  Мощность, потребляемая от сети, 6 Вт.  Габариты 330х157х88 мм. Вес 1,9 кг. Розничная цена магнитофона 168 рублей.