КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Сайт Коковина Александра

Портативный кассетный магнитофон на п/п "Карпаты-202-1" (Весна 202) Прикарпатский радиозавод.  ПО "Карпаты". Ивано - Франковск. Производство магнитофона с 1977 года

Кассетный монофонический магнитофон 2-го класса ''Карпаты-202-1'' (УНМ-12) выпускался одновременно с моделью ''Весна-202-1'' и по своей электрической схеме и конструкции, ничем от него не отличается. В свою очередь оба магнитофона являются модернизацией магнитофонов ''Весна-202'' и ''Карпаты-202'' отличаясь от них другой только решёткой громкоговорителя и незначительными изменениями в электрической схеме. Диапазон  звуковых частот магнитофона на линейном выходе от 63 до 10000 Гц, а воспроизводимых громкоговорителем 100...10000 Гц. Питается магнитофон от шести элементов 373. Запись можно производить при напряжении питания от 5,1 до 9,3 В.  Номинальная выходная мощность усилителя - 1 Вт, максимальная - 2 Вт. Коэффициент детонации не более 0,4%.  Размеры 296х276х81 мм, вес 4,2 кг.  Цена 200 рублей.