КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Сайт Коковина Александра

Портативный кассетный транзисторный магнитофон 4 класса - "Легенда-404".  Арзамасский приборостроительный завод им. 50-летия СССР.  Выпуск 1981 г.

"Легенда-404" - портативный кассетный  магнитофон IV класса с универсальным питанием. Он предназначен для записи музыкальных или речевых программ на магнитную ленту в кассетах МК60 а также их воспроизведения. Магнитофон можно использовать как диктофон.  Диапазон записываемых и воспроизводимых звуковых частот на большей скорости 63...10000 Гц, а на меньшей 80...3150 Гц. Напряжение питание 9 вольт от 6 батарей типа А-343 или от электросети через отдельный блок питания. Номинальная выходная мощность усилителя - 0,5 Вт, максимальная 0,8 Вт.  В магнитофоне имеется встроенный электретный микрофон, система АРУЗ,  а так же разъёмы радиокассеты.