КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Сайт Коковина Александра

Стереофоническая магнитола "Нерль-206-стерео"

Владимирский завод точного машиностроения

Производство магнитолы начато в 1984 году

Магнитола состоит из радиоприёмника работающего в диапазонах ДВ, СВ, КВ-1, КВ-2, КВ-3, УКВ и кассетного магнитофона. В некоторой серии магнитол имеется только два поддиапазона КВ, при этом принимается стандартный КВ диапазон 25...75 метров, но в несколько сжатом виде. В магнитоле имеется автоматическая подстройка частоты в УКВ-диапазоне, три фиксированные настройки в УКВ-диапазоне, раздельная регулировка тембра, устройство расширения стереобазы, встроенные микрофоны, система шумопонижения, индикаторы уровня записи и воспроизведения,  счетчик метража ленты, устройство временной остановки ленты, возможность подключения головных телефонов и выносных акустических систем. Питание магнитолы универсальное: от электросети 220 В или шести элементов А373 (9 В) Краткие технические характеристики модели:  Реальная чувствительность радиоприёмника на внутреннюю магнитную антенну в диапазоне ДВ - 2,5, СВ - 1,5, KB - 0,35, УКВ - 0,015 мВ/м. Номинальный диапазон частот AM тракта 100...4000 Гц, ЧМ тракта и магнитной записи 100...12500 Гц. Коэффициент детонации ЛПМ ±0,35 %. Максимальная выходная мощность 2х2,5 Вт. Мощность потребляемая от электрической сети не более 20 Вт. Габариты модели без батарей 450х280х150 мм. Вес - 7,4 кг.