КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Сайт Коковина Александра

Переносная магнитола 2 класса "Ореанда-203-стерео"

Симферопольский завод Фиолент.  Выпуск с 1985 года

С 1988 года магнитола выпускалась с наименованием "Ореанда РМ-203С". Переносная магнитола второго класса ''Ореанда-203-стерео'' предназначена для приёма радио

станций в диапазонах длинных, средних,  коротких (диапазон разбит на 4 поддиапазона) и ультракоротких волн,  а так же для записи речевых и музыкальных программ на магнитную ленту в кассетах - МК-60, а затем их воспроизведения. Имеются устройства расширения стереобазы и шумопонижения, автоматическая регулировка уровня записи, автостоп, автоматический поиск фонограмм по паузам, возможно подключение внешних акустических систем, стереотелефонов. Питание модели универсальное: от семи элементов А-343 или от сети переменного тока 220 В.  Технические характеристики модели:  Чувствительность в диапазоне ДВ-2, СВ-1,2, KB-0,4, УКВ-0,015 мкВ/м;  скорость протяжки ленты - 4,76 см с:  коэффициент детонации - 0,3 %;  относительный уровень помех и шумов в канале записи-воспроизведения -50 дБ;  диапазон воспроизводимых звуковых частот тракта AM 125...4000 Гц, ЧМ 125...12500 Гц, тракта магнитной записи 63...12500 Гц; номинальная выходная мощность 2х1 Вт; размеры 510х310х130 мм; вес 7,5 кг

Аналогичная магнитола выпускаемая другим заводом именовалась "Бирюза-202С".