КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Сайт Коковина Александра

Кассетный стереофонический магнитофон - "Парус М-213С" Саратовский завод "Знамя Труда". Производство с 1991 года

Кассетный стереофонический магнитофон ''Парус М-213С'' предназначен для записи и последующего воспроизведения стереофонических фонограмм. Возможно воспроизведение и запись монофонических фонограмм. Магнитофон имеет универсальное питание, батарейное или через выносной сетевой блок. Магнитофон может работать в автономном варианте как монофонический на воспроизведение фонограмм через собственную встроенную АС, или стационарном варианте

как стереофонический с двумя АС. Скорость протяжки магнитной ленты 4,76 см/сек.  Диапазон записываемых и воспроизводимых звуковых частот на хромоксидной магнитной ленте не менее 63...14000 Гц. Выходная номинальная мощность на собственную АС 1 Вт, на выносные АС 2х1 Вт максимальная выходная мощность 2х3 Вт. Габариты магнитофона - 343х283х115 мм, масса 4 кг.