КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Сайт Коковина Александра

Автомобильное воспроизводящее устройство "Протон-301-стерео" Изготовитель: Харьковский завод "Протон". Модель 1977 года

АВУ ''Протон-301-стерео'' предназначено для установки в легковые автомобили Жигули, Москвич и Волга.  Оно рассчитано на воспроизведение стерео и монофонических фонограмм, записанных на кассетах типа МК-60. ЛПМ устройства выполнен на базе ЛПМ магнитофона Спутник-403, обеспечивающего ускоренную перемотку ленты в обе стороны и автоматическое выключение ЛПМ по окончании ленты в кассете.  В АВУ предусмотрена регулировка уровня громкости, тембра по ВЧ, регулировка стереобаланса, индикация включения. Работает АВУ на две АС в каждой из которых

установлено по динамической головке 4ГД-8Е. Скорость магнитной ленты 4,76 см/с. Число дорожек 4. Время воспроизведения 2х30 мин. Коэффициент детонации ±0,4%. Номинальная выходная мощность 2х2 Вт. Диапазон воспроизводимых частот - 63...10000 Гц. Мощность, потребляемая от аккумулятора 23 Вт. Габариты АВУ 225х72х212,  АС 100х148х160. Масса 3 кг, АС 1 кг. Цена 220 р.