КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Сайт Коковина Александра

Портативная двухкассетная магнитола "Протон-311-стерео". Харьковский радиозавод Протон. Модель 1988 года.

Магнитола рассчитана на приём программ радиостанций в диапазонах ДВ - 148...285 Кгц, СВ - 525...1607 кГц и УКВ-ЧМ 65...84 МГц. С её помощью можно записывать речевые и музыкальные программы на магнитную ленту в кассетах МК60,90 с последующим их воспроизведением. Магнитола обеспечивает перезапись фонограмм с одной кассеты на другую с помощью второй магнитофонной панели.  Съемные акустические системы можно разнести для расширения зоны стереоэффекта.  В модели имеется АРУЗ, автостоп при обрыве или окончании ленты в кассете, возможность подключения стереотелефонов. Питается магнитола от электрической сети 220 вольт, или восьми элементов типа А-343.   Основные технические характеристики магнитолы: Скорость протяжки магнитной ленты 4,76 см/с;  коэффициент детонации 0,35 %,  отношение сигнал/шум -46 дБ; чувствительность по напряженности магнитного поля в диапазоне ДВ - 2,2, СВ - 0,8 и УКВ-ЧМ - 0,05 мВ/м;  диапазон воспроизводимых частот тракта AM - 315...3150, ЧМ - 250...10000,  магнитной записи 63...10000 Гц; максимальная выходная мощность усилителей магнитолы 2х1,8 Вт;  габариты модели 593х140х134 мм; вес 3,9 кг. Цена 400 рублей. В 1991 магнитола была модернизирована и выпускалась под наименованием - ''Протон РМ-211С''. В магнитолу был встроен сетевой блок питания который в предыдущем аппарате был выносным,  в связи с чем увеличился вес аппарата. Небольшие изменения появились во внешнем оформлении модели.