КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Сайт Коковина Александра

Магнитофон "Протон М-411". Харьковский радиозавод Протон. Модель 1987 года

Портативный кассетный магнитофон 4-го класса ''Протон М-411'' собран на транзисторах и микросхемах. Он предназначен для записи или воспроизведения фонограмм на магнитную ленту типа А-4207-3Б или аналогичную в стандартных кассетах МК-60.  Количество дорожек записи - 2. Скорость протяжки магнитной ленты - 4,76 см/сек. Детонация ЛПМ около 0,4%. Диапазон эффективно записываемых и воспроизводимых через линейный выход звуковых частот не менее 63...10000 Гц,  диапазон частот эффективно воспроизводимых внутренним громкоговорителем типа 1ГДШ-6 не уже 200...5000 Гц. Питание универсальное, от сети 220 вольт или от четырёх элементов А-343. Номинальная выходная мощность усилителя 0,5 Вт. Мощность потребляемая от электросети 8 Вт.  Габариты модели 157х254х55 мм, вес 1,3 кг. В комплект МГ входит источник питания УВИП-1. Розничная цена магнитофона 120 рублей.