КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Сайт Коковина Александра

МЛ 6201 (Рига 230) Рижское ПО Радиотехника

Диапазоны радиоприемника: ДВ: 148 - 285 кГц (1052- 2027 м), СВ: 525 - 1607 кГц (187 - 571 м), КВ: 5.9 - 12.1 МГц (25 - 51 м),  УКВ: 65.8 - 74 МГц.ПЧ АМ - 465 кГц,

ПЧ ЧМ - 10.7 МГц. Магнитола "Радиотехника МЛ-6201-стерео" Сг2.003.025ТУ-87 принимает передачи радиостанций в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ, а также позволяет записывать фонограммы на магнитную ленту в кассетах, аналогичных МК-60 и МК-90, и воспроизводить их.  Конструктивно магнитола состоит из 5

функционально-законченных блоков: тюнера, усилителя низкой частоты, магнитофона-приставки и двух акустических систем. Блоки магнитолы могут быть использованы раздельно или собраны в единую жесткую конструкцию. Соединения при этом производятся без кабелей, с использованием специальных межблочных соединителей в виде штыревых 7 контактных вставок. Тюнер магнитолы принимает сигналы на внешнюю антенну, а также имеет внутреннюю магнитную для работы на ДВ и СВ и телескопическую для приема на КВ и УКВ. Тюнер имеет бесшумную настройку и АПЧ в диапазоне УКВ, устройство индикации уровня сигнала АМ и ЧМ трактов с помощью линейки светодиодов, индикацию наличия стереопередачи. Чувствительность, ограниченная шумами, на ДВ - 2 мВ/м, на СВ - 1.2 мВ/м, на КВ - 0.3 мВ/м, на УКВ - 50 мкВм. Селективность по соседнему каналу - 30 дБ. Усилитель ЗЧ имеет выходную мощность 3 Вт в каждом канале (музыкальная 9 Вт) и защиту от перегрузок. Диапазон воспроизводимых частот со входа "УНИВ" - 80...16000 Гц, коэффициент гармоник не более 1%. В блоке усилителя установлены 3 розетки на задней панели для подключения входных сигналов: "УНИВ", "Тюнер", "Магнитофон" и одна ("Магнитофон 2") на передней. Усилитель имеет регулятор громкости, регулятор баланса и регуляторы тембра нижних и верхних частот. Нагружен усилитель на двухполосные акустические системы, в каждой АС установлены высокочастотная

динамическая головка 6ГДВ-2 и широкополосная 6ГДШ-5. Магнитофон-приставка магнитолы выполнен на базе двухмоторного ЛПМ РЭМЗ-1, коэффициент детонации которого ±0.3%. Тракт магнитной записи имеет раздельную по каналам регулировку и индикацию уровня записи, автостоп по окончании ленты в кассете. В нём установлен переключатель типа магнитной ленты, механический счетчик ее расхода, устройство шумопонижения на К157ХП3. В блоке имеется отдельный телефонный усилитель и гнездо для подключения стереотелефонов. Конструктивно в блоке магнитофона располагается отсек для 8 элементов А343 и гнездо внешнего (12 В) источника питания. Сетевой блок питания расположен в блоке УНЧ. Батареи отключаются при подключении сетевого шнура. Габариты магнитолы в сборе: 530 - 290 - 235 мм, масса 10.5 кг.