КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Сайт Коковина Александра

Портативная кассетная магнитола "Рига-310-стерео"  
Рижский радиозавод имени А.С.Попова. Модель 1986 года

Магнитола "Рига-310-стерео" объединяет трёхдиапазонный ДВ, СВ, УКВ приёмник и кассетный магнитофон, на основе ЛПМ производства ВНР. Это первая в CCCР модель 3 группы сложности, где есть автоматическая регулировка уров-ня записи, электрическое расширение стереобазы, полный автостоп с отключением от сети,  режим ускоренного поиска фрагментов фонограмм; имеется таймер, позволяющий программировать выключение магнитолы через определённое время. Оригинальное оформление модели защищёно свидетельством №19010. Музыкальная пиковая мощность усилителя магнитолы 2х5 Вт, полоса воспроизводимых звуковых частот AM тракта 120...5000 Гц, ЧМ 120...16000 Гц, записи 40...12500 Гц, коэффициент детонации ±0,2%. Габариты магнитолы ''Рига-310-стерео'' 500х164х122 мм, её масса 3,6 кг