КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Сайт Коковина Александра

Портативный двухкассетный магнитофон "Романтик М-311-стерео" Горьковский завод имени Петровского. Выпуск модели с 1993 года

''Романтик М-311С'' - носимый кассетный магнитофон третьей группы сложности. Он предназначен для записи и воспроизведения звуковых фонограмм  при использовании компакт - кассет МК-60 и МК-90.  Магнитофон имеет два лентопротяжных механизма, один из которых предназначен только для воспроизведения, другой (правый) для записи и воспроизведения. Скорость движения магнитной ленты 4,76 см/сек. Диапазон записываемых и воспроизводимых звуковых частот с линейного выхода магнитофона 63...12.500 Гц, через собственные громкоговорители 120...10.000 Гц. Питание аппарата осуществляется от 6 элементов типа А-343 или от сети переменного тока через автономную приставку-выпрямитель. Габариты магнитофона - 525х155х140 мм. Масса без батарей - 3,5 кг.